T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR ALIMI VE MONTAJI İŞİ İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde1- Alınacak Olan Malzemelerin Listesi:

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimleri için aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler yüklenici tarafından temin edilerek teknik şartnamede yer alan listede belirtilen yerlere montaj işlemleri gerçekleştirilecektir.

| Sıra No | Alınacak Malzemenin Adı | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapı Tipi Metal Dedektör | Adet | 204 |
| 2 | Şeritsiz Yönlendirme Bariyeri | Adet | 414 |
| 3 | Şeritli Yönlendirme Bariyeri | Adet | 414 |
| 4 | Metal Eşya Sehpası | Adet | 207 |

Madde2- Kapı Tipi Metal Dedektörün (KTMD) Özellikleri:

1.  Kontrol paneli üzerindeki sistem menüsü ve kullanma kılavuzu Türkçe olacaktır.

- KTMD üzerinde; iki yan panelinin operatör tarafında yukarıdan aşağı doğru ışıklı göstergeler bulunacaktır. Göstergede; üzerinde metal eşya bulunan kişinin vücudunun hangi bölgesinde metal eşya var ise, metalin bulunduğu bölgede ışıklarını yakacak ve cihaz ikaz verecektir. Giriş tarafında ise yönlendirici/trafik  ışık göstergeleri olacaktır.

- Cihazlar, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc.No :30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. Cihazlar, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri (Noise Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda uluslararası düzenlemelere uygun olacaktır. (TSE ilgili maddeler, VDE 871 ya da BSI 6527, IP 20 IEC 60068-2-31/32,      TS 2205 EN 60068-2-31/32, EMC/EMI, vb.) Bu hususlardan ilgili standarda ilişkin belgelerin tamamı muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye teslim edilecektir.

- KTMD’de en az 8 (Sekiz) bölge(multizone) olacaktır.

- KTMD’de; Kontrol ünitesi üzerinde ışıklı grafik göstergede de metalin yeri gösterilecek, bu ünite üzerinde bulunacak metal yoğunluğunu ölçebilen renkli VU metreden metalin yoğunluğu hakkında bilgi alınabilinecektir. Kapı dedektörlerinin içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan metal nesnelerin yeri ve yönü cihazın algılama kapasitesini etkilememelidir.

KTMD, RS232 bağlantısı ile interaktif olarak kablo veya modemle uzak bir bilgisayara SCADA  sistemiyle bağlanabilecek donanımda olacaktır.

- Farklı nesneler ve çalışma ortamlarına göre tasarlanmış en az 10 (On) güvenlik düzeyi/programı olacaktır. Bu programlardan birisi (default olarak)  değiştirilemez şekilde uluslararası bir norm güvenlik düzeyine sabitlenmiş olacaktır. Ayrıca hedef metale uygun hasssasiyet seviyesini otomatik olarak(kendi kendine) tespit ve atama(self-calibration) özelliği  olmalıdır.

- Her programın en az 100 (Yüz) kademeli hassasiyet ayarı olacaktır.

- Kontrol ünitesinde veya kapı üzerinde, tespit edilen metallerin kütlesini belirtir özellikte gösterge paneli bulunacaktır.

- KTMD’nin tüm program ve hassasiyet ayarları elektrik kesintilerinden etkilenmeyen ve pil gerektirmeyen hafızada saklanacaktır. Ayrıca tüm sistem 2 saat süreli dahili kesintisiz güç kaynağı destekli olacaktır.

- Elektronik gürültülere karşı filtreleme ile yanlış alarmların önlenmesi sağlanacaktır

- KTMD’nin ürettiği manyetik alan şiddeti en çok 1 (bir) gauss olacaktır. Bu sayede kalp pili taşıyanlara, manyetik kartlara, disketlere zarar vermeyecektir. Bu hususa ilişkin belgeler yüklenici firma tarafından muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye teslim edilecektir. KTMD` ün kullanımı sırasında bu tür bir zarar verme söz konusu olması halinde, her türlü maddi ve manevi zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- İnsan sağlığı açısından gerekli şartları karşılayacaktır. Bu şartlara uygunluk belgesi muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye sunulacaktır.

- KTMD, (NILECJ) 0601.00 1-5 standartlarına uygun olacak, elektronik cihazların yaydığı gürültüyü sınırlayan “IEC standards for safety requirements for electronic measuring apparatus veya FCC class B standarts veya TSE standartlarına” uygun olacaktır.             Bu hususa ilişkin belgeler yüklenici firma tarafından muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye sunulacaktır.

- Yüklenici, uluslararası güvenlik otoritelerinin belirlediği test parçalarını temin edecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu testleri bu parçalarla yapacaktır.

- KTMD‘ ü elektromanyetik uyum şartları açısından TSE EN 61000-6-1 uyumlu olacaktır. Bu hususta kullanılan gürültü filtrelerinin “noise filter” UL, VDE, TUV normlarından en az birisine uygunluğu yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ilgili filtresinde gösterilecektir. TSE’den alınacak TSE EN 61000-6-1:2007-01 ve TSE EN 61000-6-3:2007-07:2007-01 muayene ve deney raporları muayene kabul işlemlerinden önce idareye sunulacaktır.

- Elektrikli veya elektronik cihazlar ile kayıt bantları, banyosu yapılmış veya yapılmamış filmler, manyetik bantlar ve disketler, kapı dedektöründen geçiş esnasında kesinlikle zarar görmeyecektir.

- Cihazlar, X-ray cihazlarındaki monitörlerden ve kapalı devre kamera sistemlerindeki kamera ve monitörlerden yayılan parazitlerden etkilenmeyecektir.

- Cihazlar birden fazla kapı dedektörünün birbirlerine yakın mesafelerde kullanılabilecek özellikte olacaktır.  Frekanslar seçilebilir olacak, yan yana çalışmada otomatik ya da Manuel olarak frekans ayarlanabilecektir.

- Cihazlar, metal nesne taşımayan kişilerin kapı dedektöründen geçişlerinde, ayarlanabilir bir oranda Rastgele alarm verme özelliğine sahip olacaktır. İstendiğinde bu özellik kapatılabilir olacaktır.

- KTMD çalışması esnasında hafızasına kaydettiği giriş-çıkış sayıları, proğram bilgleri gibi verileri anlaşılır bir şekilde cihaz üzerinde bulunan LCD ekrandan gösterebilecektir.

- Cihazlar, çalışma süresi, geçen yolcu sayısı ve alarm sayısı (gerçek ve ek alarmlar ayrılmış olarak) gibi istatistiksel verileri hafızasında tutacaktır.

- KTMD’ de 2 (iki) veya daha fazla ters manyetik özelliğe sahip metalin birbirinin sinyalini yok ederek  algılanamaması(masking effect-maskeleme) durumunu önleyen özelliğe sahip olacaktır. Dedektörde üst, orta, alt bölgelerde sağ, sol, orta biçimde tarama yapılacak bunlar metal eşyaların gösterimini her iki yan panelde ve kontrol ünitesinde ışıklı ikaz olarak gösterecektir.

- KTMD’de farklı bölgeler için farklı hassasiyet atama özelliği bulunacaktır.

- KTMD’nin alarm süresi uzatılabilir ve kısaltılabilir olacaktır.

- KTMD’nin arıza tespit programı olacak, tüm sistemi sürekli ve otomatik olarak kontrol edecek ve oluşunca arıza kodunu LCD ekran üzerinde rapor edecektir.

- KTMD’de kontrol edilecek personelin trafik akışını düzenleyen renkli ışıklar olacaktır. Sistemde geçiş kapasitesi en az 40 (Kırk) kişi/dakika olacaktır.

- KTMD, 24 (Yirmi Dört) saat devamlı ve kesintisiz çalışacak şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır.

- Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile fiş ve prizlerde Türk (Avrupa) standartlarına uyulacaktır. Türk standartlarına uygunluğu için ilave adaptör vb. kabul edilmeyecektir.

- KTMD’de ses şiddeti en az 5 (Beş) farklı ses yüksekliğine ayarlanacaktır. Birden fazla cihazın yakın mesafede kullanımında alarmların ayırt edilebilmesini teminen değişik     (en az beş) alarm tonlarına ayarlanabilecektir. İstenildiğinde sadece ışıklı (sessiz) çalıştırılacaktır.

- Cihaza ait tüm üniteler (elektronik ünitesi, power supply, batarya, adaptör, ups vb.) kapı dedektörünün içinde olacaktır. Cihaz dışında hiçbir ünite bulunmayacaktır.

- Cihazların, net geçiş genişliği: En az 700 mm., net yüksekliği: En az 2000 mm. olacaktır.

- KTMD, en az –10 (eksi on ) C ile +50 (artı elli ) C  sıcaklık aralığında en az %90    (Yüzde Doksan) bağıl nem  ortamında çalışacaktır. Bu hususa ilişkin belgeler yüklenici  tarafından muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye sunulacaktır.

- Cihazın normal bakımı için gerekebilecek özel açma anahtarları, özel tornavida, kart/modül çekme çengelleri ve diğer özel aletleri varsa cihazlar ile birlikte ve ayrı bir bedel talep etmeksizin yüklenici tarafından verilecektir.

- Üretici Firma’nın ISO 9001:2008 KYS belgesi yüklenici tarafından muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye sunulacaktır.

Madde 3- Mekanizmalı Yönlendirme Bariyerinin Özellikleri:

1-Komple bariyer boru ve flanş olmak üzere iki parçadan oluşmalı, flanş boruya alt kısımdan bir vida ile vidalanabilmelidir.

2-Bariyer borusunun çapı en az 76 mm, yüksekliği en az 900 mm, et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.

3-Flanş kısmı 16-18 mm kalınlığında tek parça sactan ve çapı 30-40 cm olmalıdır.

4-Flanş tabanı dalgalı zeminlerde düz durabilmesi ve yere iyi basabilmesi için iç kısımlarından işlenmiş ( iç kısmı inceltilerek sadece dış bölümde yere basmasını sağlayacak alan bırakılmış ) olmalıdır.

5-Flanş üst kısmında borunun tam oturabilmesi ve oynamaması için borunun oturduğu kısım çukurlaştırılmış olmalıdır.

6-Mekanizma tek parça kartuş şeklinde olmalıdır.

7-Mekanizma dört yönlü olmalı, bir yönden şerit çıkarken, diğer üç yönden gelen şeritlerin takılabilmesi için klipsler olmalıdır.

8-Şerit lacivert renkte, şerit üzerinde kırmızı renkli “GİB” arması ve “Gelir İdaresi Başkanlığı” yazısı  işlenilmiş olmalıdır.

9-Plastik aksam ilk defa kullanılan moblenden basılmış olmalıdır.

10-Mekanizma rahat bir şekilde en az 2,5 metre açılabilmelidir.

11-Mekanizma tam açıldığında bariyer düşmemeli, dengesi bozulmamalıdır.

12-Şerit yüksekliği 46 - 48 mm olmalıdır.

13-Boya elektrostatik boya (fırın boya) olmalı, kromaj yeterli kalınlıkta atılmış olmalıdır.

Madde 4- Mekanizmasız Yönlendirme Bariyerinin Özellikleri:

1-Komple bariyer boru ve flanş olmak üzere iki parçadan oluşmalı, flanş boruya alt kısımdan bir vida ile vidalanabilmelidir.

2-Bariyer borusunun çapı en az  76 mm, yüksekliği en az 900 mm, et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.

3-Flanş kısmı 16-18 mm kalınlığında tek parça sactan ve çapı 30-40 cm olmalıdır.

4-Flanş tabanı dalgalı zeminlerde düz durabilmesi ve yere iyi basabilmesi için iç kısımlarından işlenmiş ( iç kısmı inceltilerek sadece dış bölümde yere basmasını   sağlayacak alan bırakılmış ) olmalıdır.

5-Flanş üst kısmında borunun tam oturabilmesi ve oynamaması için borunun oturduğu kısım çukurlaştırılmış olmalıdır.

6-Plastik aksam ilk defa kullanılan moblenden basılmış olmalıdır.

Madde 5- Metal Eşya Sehpasının Özellikleri:

1-30-35 cm genişlik, 45-50 cm uzunluk, 85-90 cm yükseklik ölçülerinde olmalıdır.

2- Sehpanın üst kısmında 10-15 cm derinliğinde, kenarları yatay olmak üzere, malzemenin kolay bırakılıp alınmasına müsait bir dizaynda bir hazne bulunmalıdır.

3- Yere basan ayakları metal olmalıdır.

4-Sehpanın renk ve kullanılan plastik özellikleri kapı dedektöründe kullanılan malzeme ile uygunluk arz etmelidir.

Madde 6- Bakım Onarım ve Garanti Kapsamında Sunulacak Hizmetler:

Bu teknik şartnamede belirtilen ve yüklenici tarafından temin edilen ürünlerin garanti süresi, muayene kabul komisyonunun düzenleyeceği raporun ihale yetkilisi tarafından onaylandığı tarihten itibaren 2 (İki) yıldır. Garanti süresince cihazların bakım ve onarımları yüklenici tarafından 12 (On İki) ayda bir yapılacaktır.Bakım-Onarım proğramı idarece belirlenerek yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Bu hizmete ilişkin yüklenici tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Herhangi bir arızanın bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden ilk iş günü içerisinde müdahale edilecek ve en geç 7 (yedi) iş günü zarfında arıza giderilmiş olarak makine teslim edilecektir. Bu zaman içinde arızanın giderilmemesi halinde, yüklenici idareden yazılı olarak ek süre isteyecek ve geçici kullanım için eş değer bir makine ilgili birime kurulacaktır.

Garanti süresince ürünlerde kullanımdan kaynaklanmayan herhangi bir arızanın meydana gelmesi halinde ve garanti kapsamında karşılanması gereken tüm hizmetler, idarenin üretici fabrika ile bağlantı kurmasına gerek kalmaksızın yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Birimlerimizde aynı il sınırları içerisinde yer değişikliği veya taşınma olması halinde, yeniden kurulum işlemleri garanti süresince ücretsiz olarak yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Ülke genelinde servis hizmeti verilecek olmasından dolayı, servis merkezi/merkezlerine ilişkin belgeler muayene ve kabul işlemlerinden önce idareye teslim edilmelidir.

Madde 7- Kurulum İşlemlerinin Yapılacağı Yerler:

Bu şartnamede tanımlanan ürünlerin aşağıdaki listede belirtilen yerlere montaj işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecek ve kullanım için gerekli olan eğitim idare personeline verilecektir.

| Sıra No | İl | İlçe | Kapı Dedektörü | Malzeme Sehpası | Yönlendirme Bariyeri(Şeritli) | Yönlendirme Bariyeri(Şeritsiz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SANDIKLI | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AKSARAY | MERKEZ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | AMASYA | TAŞOVA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | MERZİFON | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ANKARA | MERKEZ | 12 | 15 | 30 | 30 |
| 6 | ANTALYA | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ALANYA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ELMALI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KUMLUCA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KEMER | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | ARTVİN | ŞAVŞAT | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | MURGUL | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | AYDIN | KUŞADASI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SÖKE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GERMENCİK | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | DİDİM | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇİNE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | NAZİLLİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | BALIKESİR | AYVALIK | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BANDIRMA | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | BİGADİÇ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BURHANİYE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | DURSUNBEY | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | EDREMİT | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ERDEK | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GÖNEN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SUSURLUK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | BARTIN | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | BATMAN | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | BAYBURT | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | BİLECİK | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BOZÜYÜK | 1 | 1 | 2 | 2 |

| Sıra No | İl | İlçe | Kapı Dedektörü | Malzeme Sehpası | Yönlendirme Bariyeri(Şeritli) | Yönlendirme Bariyeri(Şeritsiz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | BİTLİS | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | BOLU | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GEREDE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | BURDUR | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BUCAK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | BURSA | MERKEZ | 6 | 6 | 12 | 12 |
|  |  | YENİŞEHİR | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GEMLİK | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KARACABEY | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | İZNİK | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | İNEGÖL | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | ÇANAKKALE | BİGA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GELİBOLU | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GÖKÇEADA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | ÇORUM | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SUNGURLU | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | İSKİLİP | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BAYAT | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | OSMANCIK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | DENİZLİ | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TAVAS | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | DÜZCE | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AKÇAKOCA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | EDİRNE | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KEŞAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | ELAZIĞ | HAZAR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | ERZİNCAN | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | ERZURUM | MERKEZ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | ESKİŞEHİR | MERKEZ | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 27 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | NİZİP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | GİRESUN | BULANCAK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | HATAY | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | YİRMİ ÜÇ TEMMUZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | DÖRTYOL | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | REYHANLI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SAMANDAĞ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | İSKENDERUN | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | İSTANBUL | MERKEZ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 31 | İZMİR | MERKEZ V.D.B | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | KARŞIYAKA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KARŞIYAKA TAŞITLAR V.D. | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | EGE VERGİ DAİRESİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇAKABEY VERGİ DAİRESİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | OTOKENT TAŞITLAR V.D. | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TORBALI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÖDEMİŞ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SELÇUK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sıra No | İl | İlçe | Kapı Dedektörü | Malzeme Sehpası | Yönlendirme Bariyeri(Şeritli) | Yönlendirme Bariyeri(Şeritsiz) |
|  |  | MENEMEN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TİRE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | MENDERES | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KEMALPAŞA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | URLA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇEŞME | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BAYINDIR | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KİRAZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ V.D.B | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | MERKEZ VER. DEN. BİNASI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AKSU V.D. | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ELBİSTAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AFŞİN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | PAZARCIK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | KARABÜK | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SAFRANBOLU | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 34 | KARAMAN | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | KASTAMONU | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TOSYA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TAŞKÖPRÜ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | KIRIKKALE | MERKEZ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 37 | KIRKLARELİ | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | KOCAELİ | KÖRFEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GÖLCÜK | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ACISU | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GEBZE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | KONYA | BEYŞEHİR | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | CİHANBEYLİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇUMRA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KULU | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SEYDİŞEHİR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | KÜTAHYA | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TAVŞANLI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SİMAV | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GEDİZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | EMET | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | MANİSA | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AKHİSAR | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ALAŞEHİR | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | DEMİRCİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SALİHLİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SARUHANLI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KULA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TURGUTLU | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | MERSİN | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TOROS V.D. | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ERDEMLİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SİLİFKE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ŞEHİTKERİM V.D. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | MUĞLA | MERKEZ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Sıra No | İl | İlçe | Kapı Dedektörü | Malzeme Sehpası | Yönlendirme Bariyeri(Şeritli) | Yönlendirme Bariyeri(Şeritsiz) |
|  |  | MARMARİS | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BODRUM | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | MİLAS | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | FETHİYE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KÖYCEĞİZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | YATAĞAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | NİĞDE | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BOR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 45 | ORDU | ÜNYE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | FATSA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AKKUŞ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AYBASTI | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 46 | RİZE | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇAYELİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | PAZAR | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ARDEŞEN | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | SAKARYA | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AKYAZI | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | GEYVE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | KARASU | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | HENDEK | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 48 | SAMSUN | BAFRA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇARŞAMBA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TERME | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 49 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 50 | ŞIRNAK | SİLOPİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | CİZRE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 51 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 52 | TOKAT | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | TURHAL | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ZİLE | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ERBAĞ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | NİKSAR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 53 | TRABZON | OF | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | AKÇAABAT | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | VAKFIKEBİR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 54 | UŞAK | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | VAN | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ERCİŞ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 56 | YOZGAT | MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | SORGUN | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | BOĞAZLIYAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 57 | ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | ÇAYCUMA | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | TOPLAM |  | 204 | 207 | 414 | 414 |

Madde 8- Teknik şartname bu madde ile birlikte 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır.