Kapı Dedektör Şartname Uygunluğu

BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR

| Referans No | İhalede İstenen Özellikler | Sonuç | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- |
| A. |  |  |  |
| 1. | İŞİN TANIMI |  |  |
|  | Devlet Hava Meydanlarının ihtiyacı olan 141 Adet Kapı Tipi Metal Dedektör temini, montajı ve eğitimi |  |  |
| 2. | TEKNİK HUSUSLAR |  |  |
| 2.1. | Teklif edilen cihazlar, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc.No :30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. Cihazlar, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri (Noise Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda uluslar arası düzenlemelere uygun olacaktır. (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 6527, IP 20 (IEC 348, EMC/EMI, vb.) | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.2 | Cihazlar, vibrasyona dayanıklı olacak, sıcaklık, toz ve rutubetten etkilenmeyecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.3 | Cihazlar, aşırı gerilime, kısa devrelere ve DC beslemelerinde ters bağlantıya karşı korunmuş olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.4 | Cihaz ara bağlantıları soketli ve/veya konnektörlü tipten olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.5 | Cihazlar günde 24 saat, yılda 365 gün sürekli çalışmaya müsait olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.6 | Kapı Dedektörleri, içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan ateşli silahlar, kesici ve delici aletler ile ulusal uygulamalarda güvenlik otoritelerinin mesleki uğraşlarında tehdit unsuru olarak gördüğü, tehlikeli kabul ettiği ve tespit edilmesi zorunlu gördüğü manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesnelerin, hem ayrı ayrı, hem de birlikte kapı dedektöründen geçirilmesi durumunda bu nesneleri tespit ederek ışıklı ve sesli olarak uyarı sinyalini verecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.7 | Yukarıda (2.6 ncı madde de belirtilmiştir) belirtilen ve tehlikeli/tehdit unsuru olan nesnelerin, herhangi başka bir malzeme ile kamufle edilip kapı dedektörü içerisinden uyarı sinyali vermeden geçmesi mümkün olmayacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.8 | Kapı dedektörleri, dedekte edilen metalin, kapı içerisinden geçen kişinin vücudunun hangi bölgesinde olduğunu düşey olarak gösterecektir. Bunun için, kapı dedektörünün kolon ya da kolonlarında, süpheli cismin bulunduğu yeri gösteren ve birbirini aralıksız takip eden ışıklı gösterge (led gurubu vb.) bulunacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.9 | Kapı dedektörleri, çok algılama bölgeli olacak ve ışıklı alarm sinyali sadece metal objenin geçtiği bölgeden alınacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.10 | Kapı dedektörleri, enerji kesintilerinde cihazı en az ½ (yarım) saat süreyle beslenebilecek dahili bataryaya sahip olacak ve cihazlar bu şekilde teklif ve temin edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.11 | Kapı dedektörlerinin içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan metal nesnelerin yeri ve yönü cihazın algılama kapasitesini etkilememelidir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.12 | Kapı dedektörlerinin içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan metal nesnelere yönelik verilen alarm, taramadan geçen insan cihazdan çıkmadan önce veya çıkarken aktif hale gelecektir. Alarm süresi ayarlanabilir olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.13 | Kapı dedektölerinin hassasiyet seviyeri ayarlanabilir olacaktır. Cihaz, en az 10 hassasiyet programına ve her programda en az 100 seviye ayarına sahip olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.14 | Kapı dedektörleri, istenilen yere monte edilecek, seçilen yerin özelliğinden dolayı cihazın teknik performansında bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Kapı Dedektörleri, çevrede bulunan aşırı miktardaki metallerden, parazit sinyallerinden (Mobil telefonlar, telsiz, X-Ray cihazları, enerji hatları vb.) etkilenmemesi için gerekli her türlü tedbir alınmış olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.15 | Kapı dedektörünün, Hava Liman/meydanlarda bulunan diğer cihazları etkilememesi için (enterferansa sebebiyet vermeyecek sekilde) gerekli önlemler alınacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.16 | Kapı dedektörleri, en alt noktasından (döşeme kotundan) en üst noktasına kadar aynı hassasiyetle algılama kabiliyetinde olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.17 | Kapı dedektörlerinin, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara (kalp pili vb.) zararlı bir etkiye sahip olmadığına yönelik belgeler her bir cihaz ile birlikte idareye (ilgili Hava Limanına/Meydanına) teslim edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.18 | Elektrikli veya elektronik cihazlar ile kayıt bantları, banyosu yapılmış veya yapılmamış filmler, manyetik bantlar ve disketler, kapı dedektöründen geçiş esnasında kesinlikle zarar görmeyecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.19 | Cihazın tasarımı; Montaj ve demontaj kolaylığı sağlayacak şekilde olacak, birleşim yerleri ve mekanizmaları cihazın yerinin değiştirilmesinden ötürü aşınıp, deforme olmayacaktır. Ayrıca; bütün cihazlarda aynı tip ve kod numarasına sahip devre elemanları kullanılacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.20 | Cihazın durumu, programlama bilgileri, hata/arıza komutları vb. bir alfanümerik display’den veya LCD ekrandan izlenebilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.21 | Kontrol ünitesinde veya kapı üzerinde, tespit edilen metallerin kütlesini belirtir özellikte gösterge paneli bulunacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.22 | Kapı Dedektörleri, ilk açıldığında kendi kendini test edecektir. Ayrıca; kullanım esnasında da sürekli kendi kendini kontrol edecek olup, herhangi bir arıza durumunda, operatörün dikkatini çekecek tarzda alarm verecektir. Operatör, istediği anda cihazın durumunu alfanümerik display’den veya LCD ekrandan görebilmelidir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.23 | Hassasiyet seviye ayarına, işlem modlarına ve hafıza bilgilerine, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilebilmesi engellenmeli, cihazda şifre ile erişim fonksiyonu olmalı ve cihazın enerjisiz kalması durumunda cihaz program bilgilerinin silinmesi önlenmelidir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.24 | Cihaza ait tüm üniteler (elektronik ünitesi, power supply, batarya, adaptör vb.) kapı dedektörünün içinde olacaktır. Cihaz dışında hiçbir ünite bulunmayacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.25 | Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile fiş ve prizlerde Türk (Avrupa) standartlarına uygulacaktır. Türk standartlarına uygunluğu için ilave adaptör vb. kabul edilmeyecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.26 | Kontrol ünitesi üzerinde; hassasiyet seviye ayarı, sesli uyarı sinyali, ayarlanabilen ve kapatıiabilen ses seviye ayarı, alarmın elle veya otomatik olarak reset edilmesi gibi kontroller olacaktır. Bütün kontroller, kontrol paneli üzerinden yapılacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.27 | Yakın çevrede bulunan metal miktarı değiştiğinde, cihaz otomatik olarak bu durumu kompanze edecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.28 | Cihaz herhangi bir hassasiyet seviyesinde 50 cm. mesafede sabit, 100 cm. mesafede hareketli metallerden etkilenmeyecektir. |  |  |
| 2.29 | Cihazların çalışma hızı ayarlanabilir olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.30 | Cihazlar, hem sesli hem de görsel alarm verme özelliğine sahip olacak, her iki alarm biçimi de en az 2 metre uzaklıktan algılanabilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.31 | Cihazlar, bir ağ üzerinden ayarlanmaya, verilerin depolanmasına ve izlenmeye olanak sağlayacak dahili donanıma sahip olacaktır. Ancak, bu özellik için gerekli olabilecek harici çevre donanımları (PC, kablo, vb.) bu ihale kapsamında satın alınmayacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.32 | Cihazlar, metal nesne taşımayan kişilerin kapı dedektöründen geçişlerinde, ayarlanabilir bir oranda Rastgele alarm verme özelliğine sahip olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.33 | Cihazlar, ECAC Doc. No. 30’da belirtildiği şekilde, ‘’Standart 2’’ ye uygun olacaktır. Cihazların, ‘’Standart 2’’ ye uygun olduğuna dair belge/beyanname/taahhütname teklif evrakı arasında yer alacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.34 | Cihazlar, çalışma süresi, geçen yolcu sayısı ve alarm sayısı (gerçek ve ek alarmlar ayrılmış olarak) gibi istatistiksel verileri hafızasında tutacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.35 | Cihazların, net geçiş genişliği: En az 700mm., net yüksekliği: En az 2000 mm. olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 2.36 | Cihazın normal bakımı için gerekebilecek özel açma anahtarları, özel tornavida, kart/modül çekme çengelleri ve diğer özel aletler varsa cihazlar ile birlikte verilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3 | MONTAJ VE SERVISE VERME |  |  |
| 3.1 | İhale konusu cihazların montajı, teklifle birlikte verilecek olan İş Programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. İşin süresi, montajı yapılacak son cihaza ilişkin montaj işleminin tamamlanması ve eğitimlerin (teknik eğitim ve operatör eğitimi) verilmesini müteakip Yüklenici tarafından ilgili Hava Limanı Başmüdürlüğüne/Meydan Müdürlüğüne yapılacak olan muayene ve geçici kabul işlemlerine başlanılmasına yönelik yazılı müracaat tarihi ile sona erecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.2 | Kapı dedektörleri, tahsis yerlerine yüklenici tarafından sevk edilecek ve buralarda montaj ve servise verme işlemleri yapılacaktır. Cihazların hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli olacak bütün malzeme, alet ve cihazlar yüklenici tarafından sağlanacak, sevkiyat ve montaj işlemleri için gerekli olabilecek her türlü işlem ve masraf yüklenici sorumluluğunda olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.3 | Her bir Liman/Meydanda montaj işlemi tamamlanan cihaz/cihazlar için, Teknik Şartnamenin EK-2’sinde örneği yer alan ‘’Montaj Tutanağı’’ başlığı altında bir tutanak tanzim edilecek olup, İdare ilgili personeli ile birlikte imzalanacaktır. Montaj tutanağı, ilgili cihazın/cihazların İdareye teslim edildiği anlamına gelmeyecek, sadece söz konusu cihazın/cihazların hizmete hazır hale getirildiğini ifade edecektir. Montaj tutanağı, en az 6 nüsha asıl olarak tanzim edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.4 | Montaj tutanağının 5’er adet aslı, ilgili Hava Limanı Başmüdürlüğüne/Meydan Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tatanağın teslim edilmemesi durumunda, diğer şartlar yerine getirilmiş olsa dahi geçici kabul işlemlerine başlanılmayacaktır. Tutanak asıllarının 4’er adedi, ilgili Hava Limanı Başmüdürlüğü/Meydan Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.5 | İhale konusu malın montaj ve servise verme işlemleri esnasında, İdare ve üçüncü kişilee verilebilecek zararlar yüklenici tarafından giderilecek olup, bu işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.6 | İhale konusu malın montaj ve servise verme işlemleri, yeterli düzeyde bilgiye sahip teknik personel tarafından yapılacak olup, yüklenici bu özelliklere sahip teknik personel istihdam edecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.7 | Montaj işlemleri için, Hava Limanı/Meydanına giriş ve çalışma izni hususlarının zamanında tamamlanması ve olası gecikmelerin önlenmesi amacı ile, montaj işlemlerine başlanılmadan önce DHMİ Genel Müdürlüğünde olacak şekilde, her bir Hava Limanı/Meydanında çalışacak yüklenici personeline ait bilgi ve belgeler (önlü/arkalı nüfüs cüzdanı veya ehliyet fotokopisi ile savcılık kağıdı, (iyi hal kağıdı), yüklenici tarafından İdareye gönderilecek/teslim edilecek ve çalışma izinlerinin alınması sağlanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 3.8 | Yeni yapılması planlanan Batman Hava Meydanının, cihazların teslimi aşamasında hizmete hazır hale getirilmemesi durumunda, buraya tahsis edilecek cihazlar Esenboğa Hava Limanında bulunan Merkez İkmal Müdürlüğü deposuna teslim edilecek ve muayene / geçici kabul işlemleri depoda yapılacak olup, bu cihazlara ilişkin montaj / eğitim tutanakları düzenlenmeyecektir. Böyle bir durumda, yüklenici, İdarenin talebi doğrultusunda bilahare Batman Hava Meydanına taraflarınca sevk edilecek cihazların nakliye, montaj ve servis verme işlemleri ile eğitimlerinin bedelsiz olarak verileceğine ilişkin taahhütname verecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4 | YEDEK MALZEME |  |  |
| 4.1 | İdarenin, yedek malzeme ihtiyacının karşılamaya yönelik olarak ‘’Yedek Malzeme Listesi’’ tanzim edilecektir. Söz konusu liste, Kapı Tipi Metal Dedektörünün bakım-onarım ve idamesinde kullanılabilecek malzemelerin tamamını ihtiva edecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.2 | ‘’Yedek Malzeme Listesi’’, Teknik Şartnemenin EK-5’inde yer alan çizelgeye uygun formatta hazırlanacak ve teklif evrakı ile birlikte İdareye teslim edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.3 | İstekliler tarafından teklif edilecek Kapı Tipi Metal Dedektörlerinin teknolojisi gereği, bakım/onarım ve idamesi esnasında kullanılması/değiştirilmesi gereken malzemelerde farklılıklar söz konusu olabileceği gibi aynı görevi gören üniteler başka isimlerde adlandırılmış olabilirler. Bu durumda cihazların idamesini direkt olarak olumsuz yönde etkileyecek diğer malzemeler, Yedek Malzeme listesinin altına gelecek şekilde ayrıca listelenecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.4 | Yedek Malzeme Listesi, imzalı ve antetli sayfalar üzerine düzenlenmiş olacak ve aşağıda belirtilen malzemeleri mutlaka kapsayacaktır. Liste muhteviyatı istekliler tarafından belirlenecektir. Ancak; teklif edilen cihazın teknolojisi gereği, aşağıda yer aldığı halde cihazda kullanılmayan malzeme varsa bu malzeme listede yer alacak ve yanına ‘’cihazda kullanılmamaktadır’’ ifadesi yazılacaktır. -Power Supply Ünitesi (komple) -Display Ünitesi (Gösterge ünitesi) -Tuş Takımı -Photocell Alıcı -Photocell Verici -Cihazda kullanılan tün Kart/Modül çeşitlerinin tamamı (Anakart veya diğer kartlara takılan her türlü kart ve modüller dahil ayrı ayrı listelenecektir.) -Cihazın On/Off anahtarı -Batarya (Akü vb.) -Kolonlarda kullanılan led/ampul gurubu -Kolonlarda kullanılan led/ampul dış kapağı -Sigortalar (Her bir çeşit ayrı ayrı listelenecektir) -Cihaz içindeki modüller arası bağlantı için kullanılan şerit kablolar (flat-ribbon-cables) (Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir) -Pilot Ampuller (varsa) (Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir) -Özel tip anahtar ve soketler (varsa) (Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir) -Cihazın idamesinde gerekli olan ve istekli tarafından belirlenecek diğer malzemeler (varsa) | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.5 | Yedek Malzeme Listesi başlığı altında yer alcak malzemelr, bu ihale kapsamında stın alınmayacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.6 | İdare, garanti süresi içerisinde ve garntili süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıl içerisinde, ihtiyaç duyulan malzemeyi, 4.2 maddesinde önerilen birim fiyatlardan siprariş verebilir. Bu nedenle; Yedek Malzeme Listelerinde bulunan malzeme, yedek malzeme alımlarına esas olmak üzere fiyatları ile birlikte verilmesi gerekmektedir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.7 | Yedek Malzeme Listesinde yer alan malzemelerin, garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıllık süre için temininde bu listelerde belirtilen fiyatları esas olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 4.8 | Yüklenici, İdare tarafından sipariş edilecek malzemeyi, en geç 4.2 öaddesinde yer alan ‘’Siparişi müteakip teslim süresi’’ başlığı altında belirteceği teslim süresinde vermek zorundadır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5 | EĞİTİM |  |  |
| 5.1 | Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek elemanları, teorik, bakım-onarım ve kullanım konusunda eğitime tabi tutulacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.2 | Eğitim, yüklenici tarafından verilecek olup, eğitim dili Türkçe olacaktır. Eğitmenin yabancı olması halinde, yüklenici tarafından Teknik Tercüman temin edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.3 | Eğitim sırasında gerekli olacak dökümanlar ve diğer bütün malzemelr yüklenici tarafından temin edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.4 | Eğitimlere katılacak personel, yüklenici tarafından tarafından sertifikalandırılacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.5 | Eğitimlere katılacak personelin gidiş-geliş yol masrafları ve yaşam giderleri İdare tarafından karşılanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.6 | Eğitim, teklif mektubunda tek kalem halinde yer alacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.7 | Teknik Eğitim ve Operatör Eğitimi olmak üzere iki ayrı eğitim verilecektir. Eğitimler, kapı dedektörü/dedektörleri tahsis edilen her bir Liman/Meydanda ayrı ayrı olmak üzere, montaj işlemlerinin tamamlanmasını müteakip montaj mahalinde verilecektir. Söz konusu eğitimlerin süresi 1’er (bir’er) gün olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.8 | Teknik Eğitim ve Operatör Eğitimi, cihaz hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip uzman personel tarafından verilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.9 | Teknik Eğitim ve Operatör Eğitimine iştirak edecek personel sayısı, İlgili Hava Limanı Başmüdürlüğü/Meydan Müdürlüğünce belirlenecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.10 | Teknik Eğitim ve Operatör Eğitimlerinin, Geçici Kabul Çalışmalarından önce tamamlanmış olması gerekmektedir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.11 | Teknik Eğitim ve Operatör Eğitimine katılacak personele, cihazı tüm fonksiyonları ile kullanabilecek seviyede eğitim verilecektir. Eğitimlerde, cihazın hizmete hazır hale getirilmesi, kullanılması, dikkat edilmesi gereken hususlar vb. konuları yer alacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.12 | Teknik Eğitime katılacak personele, ayrıca;teori, bakım-onarım, genel sistem teorisi, arıza bulma, kalibrasyon vb. konularda eğitim verilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 5.13 | Her bir Liman/Meydanda ayrı ayrı gerçekleşririlecek eğitimlere yönelik olarak, Teknik Şartnamenin EK-3 ve Ek-4’ünde örneği yer alan ‘’Teknik / Opertaör Eğitimi Tutanakları’’ tanzim edilecek olup, İdare ilgili personeli ile birlikte imzalanacak ve 5’er adet tutanak aslı İdareye (İlgili Hava Limanına/Meydanına) teslimedilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 6 | ARA DENETİM | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 6.1 | Yüklenici, fabrikasında yapılacak testlerinin başlayacağı tarihi en az 2 ay önceden İdareye yazılı olarak bildirecektir. İdare, ara denetime katılma hakkını saklı tutar. İdarenin ara denetime katılamaması durumunda, cihazların sevkiyattan önce tam performans çalışırlılığın tespiti amacı ile fabrika testleri Yüklenicinin yetkili elemanları tarafından yapılacaktır. Her bir cihazın Yüklenici yetkilileri tarafından onaylanan test sonuçları, cihazlar Türkiye’ye sevk edilmeden önce İdareye gönderilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 6.2 | Ara denetime İdarenin belirleyeceği personel iştirak edecek olup, personelin gidiş-geliş yol masrafları ve yaşam giderleri İdare tarafından karşılanacaktır. Test prosedürleri Yüklenici tarafından önceden hazırlanarak İdareye teslim edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 6.3 | Ara denetim, kabul anlamına gelmeyecek, cihazların sevkiyata hazır olduğunu ifade edecektir. İdarece, ara denetime katılınmış ve olumlu netice alınmış olsa dahi, tüm cihazlar geçici kabul esnasında test işlemlerine tabi tutulacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 6.4 | Ara denetime katılan İdare heyetince talep edilecek her türlü test için gerekli düzenek Yüklenici tarafından temin edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 6.5 | Ara denetim için ayrıca bedel talep edilmeyecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 7 | DÖKÜMANTASYON; (Yüklenici atrafından, ihale konusu mail ile birlikte sevk edilecektir) | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 7.1 | Yüklenici tarfından verilecek olan bütün dökümanlar, Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanacaktır. Dökümanlar iyi cins kağıda basılacak oup, kalitesiz kopyalar kabul edilmeyecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 7.2 | Her bir kapı dedektörü ile birlikte, 1’er takım işletme (kullanıcı) kitabı, teknik bakım kitabı, cihazın oluşturan teçhizatın teknik özelliklerini eksiksiz gösteren dökümanlar ve detaylı resimleri vb. verilecek. |  |  |
| 7.3 | Dökümanlar, kapı dedektöründe yapılmış olan en son modifikasyonları içecek şekilde hazırlanmış olacak ve cihaz ile ilgili tüm bilgileri kapsayacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 7.4 | Teknik bakım ile ilgili dökümanlar aşağıdaki konuları kapsayacaktır: 7.4.1 Kullanılan terim ve kısaltmaları açıklayıcı liste(glossary) 7.4.2 Cihaz karakteristiklerinin özeti, şema ve resimlerle birlikte çalışma teorisi ve kontrol fonksiyonları 7.4.3 Cihazlarda kullanılan bütün parçalar şema ve resimlerle gösterilecektir. Detayların gösterilmesi gereken yerlerde ‘exploded view’ şeklinde şematik resimler kullanılmalıdır. 7.4.4 Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, bakım-onarım, açık devre şemalar, cihazın çevre bağlantılarını gösteren blok diyagramlar, cihazda kullanılacak programın özellikleri ve kullanım şekli yer alacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 7.5 | Kapı dedektörlerini kullanacak Operatörler için verilecek dökümanlar, cihazda yer alan kumanda birimleri, çalıştırma talimatları vb. konularını içerecektir. İşletme (kullanıcı) el kitabı, TÜRKÇE olarak verilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8 | MUAYENE VE KABUL | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| A | MUAYENE VE GEÇİCİ KABUL |  |  |
| 8.1 | Yüklenici, her bir Liman/Meydana tahsis edilen cihazın/cihazların montaj işleminin tamamlanması ve eğitimlerin (teknik eğitim ve operatör eğitimi) verilmesi müteakip ilgili Hava Limanı Başmüdürlüğüne/Meydan Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederek söz konusu cihazın/cihazların muayene ve geçici kabul işlemlerine başlanılması için talepte bulunacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.2 | Her bir Liman/Meydana tahsis edilen ve montaj işlemi tamamlanarak eğitimleri verilen cihazın/cihazların muayene ve geçici kabul işlemleri, talep yazısının ve teknik Şartnamenin EK-2, EK-3 ve EK-4’ünde yer alan tutanakların ilgili Hava Limanı Başmüdürlüğüne/Meydan Müdürlüğüne teslim edilmesini müteakip yapılacak olup, muayene ve geçici kabul işlemleri bir program dahilinde tamamlanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.3 | Her bir Liman/Meydandaki muayene ve geçici kabul işlemi tamamlanan cihaz/cihazlar için Geçici Kabul Tutanağı düzenlenecek ve en az 6 nüsha asıl olarak tanzim edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.4 | İhale konusu malın muayene ve geçici kabul işlemleri, idarenin tefrik edeceği personel tarafından yapılacak olup, yüklenici, geçici kabul işlemleri süresince yetkilendirilmiş yeterli sayıda uzman teknik personel bulunduracaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.5 | İhale konusu mal ile birlikte temin edilen her türlü cihaz, malzeme, ekipman vb., kabul heyetince çalışırlığı test edilerek teslim alınacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.6 | İhale konusu malın, şartname ve sözleşmesine uygun olarak teslim edilip edilmediği kabul heyetince incelenecektir. Şayet, şartname ve sözleşmeine uygun olmayan, eksik ve kusurlu işler var ise bunlar bir tutanak ile tespit edilecek ve aksaklıkların giderilmesi için yükleniciye İdarece işin niteliğine göre belirlenecek, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla 20 günden az olmamak üzere bir süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde olası eksik ve kusurlar giderilmediği taktirde sözleşmede yer alan ilgili maddeler uygulanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.7 | Teknik Şartnameye uygunluk testlerinin yapılabilmesi için gerekli olabilecek test kiti, her türlü ekipman ve personel yüklenici tarafından temin edilecek olup, testler sırasında meydana gelebilecek hasarın tazmini yükleniciye ait olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| B | KESIN KABUL |  |  |
| 8.8 | Kesin Kabulişlemleri, Geçici Kanul işlemlerinin tamamlanmasından 12 (on iki) ay sonra, cihazın/cihazların işletim ve fonksiyonlarında herhangi bir sorun yoksa yapılacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.9 | İhale konusu malın kesin kabulüne engel bir durum görüldüğü taktirde, bir tutanak ile söz konusu durum tespit edilecek ve yükleniciye, İdarece işn niteliğine göre belirlenecek, cezai kükümler saklı kalmak kaydıyla 20 günden az 45 günden fazla olmamak üzere bir süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde olası eksik ve kusurlar giderilmediği taktirde sözleşmede yer alan ilgili maddeler uygulanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 8.10 | Tespit edilen aksaklıklığın yüklenici tarafından giderilmesi ile kesin kabul işlemlerine devam edilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9 | GARANTİ VE SERVİS; |  |  |
| 9.1 | İhale konusu malın garanti süresi, Kesin Kabul tarihlerinden ihtibaren 2 yıl (24 ay) olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.2 | Garanti süresi içerisinde, imalat hatasından kaynaklanan arızalar ile montaj, kusur eksikliklerin giderilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.3 | Garanti süresi içerisinde, 9.2 nci madde kapsamındaki arızalar yüklenici tarafından giderilecek, değiştirilmesi gerekli bütün parçaların orijinallari yüklenici tarafından temin edilecek, onarım ve malzeme bedeli olarak bir ücret talep edilmeyecektir. Değiştirilen parça veya elemanların her türlü sigorta, nakliye, gümrükleme vb. bütün işlem ve masrafları yükleniciye ait olacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.4 | Garanti süresi içerisinde meydana gelecek arızalar yükleniciye yazılı olarak bildirilecek olup, yüklenici, bildirim tarih ve saatinden itibaren en geç 72 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yüklenici tarafından 72 saat içerisinde müdahale edilmediği taktirde sözleşmede yer alan ilgili ceza maddeleri uygulanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.5 | Garanti süresi içerinde meydana gelebilecek arızayı giderme süresi, yüklenicinin arızaya müdahale tarihinden itibaren her bir ihale konusu mal için en fazla 10 gündür. Bu sürenin aşılması durumunda, sözleşmede yer alan ilgili ceza maddeleri uygulanacaktır. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.6 | Yüklenici, garanti süresinin bitiminden itibaren, 10 yıl süre ile her türlü teknik ve yedek parça desteğini ücreti karşılığında verecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.7 | Garanti süresi içerisinde, yüklenici tarafından arızalı Kapı Tipi Metal Dedektörlerine yapılacak her müdahale sonunda, yapılan işlemler ve değiştirilen malzemelr konusunda bir tutanak tanzim edilecektir. Tutanakta, arızalı cihaza ait bilgiler, arızanın ne olduğu, kullanılan her türlü malzeme vb. konularında bilgiler yer alacaktır. Tutanak, onarım yapan yüklenici personeli ile İdare teknik personeli tarafından imzalanacaktır. Bu belge, ilgili Hava Limanı Başmüdürlüğü/Meydan Müdürlüğü taraından Elektronik Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |
| 9.8 | Yüklenici, Kapı Tipi Metal Dedektörlerinde yapılacak modifikasyon ve değişiklikleri İdareye bildirilecektir. | Koşulu karşılar /Uygun |  |